## Slide 1: Energieffektive Næringsbygg
Hvordan redusere utgiftene og bygge grønn profil?

## Slide 2: Agenda
Hvorfor er energibruk viktig?
Hva påvirker energibruk i et bygg?
Hva bruker vi energi på i et bygg?
Hvor mye energi bruker vi i ulike type bygg?
Hvordan kan vi redusere energibruken?
Videre prosess

## Slide 3: Hvorfor er energibruk viktig?

## Slide 4: 6 gode grunner til at energibruk er viktig
Energieffektivisering er lønnsomt
Energi utgjør 40-50 % av driftskostnadene i mange bygg
Lavt energibruk gir lavere felleskostnader og dermed en konkurransefordel i utleiemarkedet
Leietakere og eiendomsinvestorer vil i stadig større grad legge vekt på energimerking og Breeam sertifisering
Høyt energibruk er ofte et tegn på lav komfort i bygget
Lavt energibruk bidrar til å løse verdens energi- og klimautfordringer

## Slide 5: Energieffektive løsninger er fornuftig
  God funksjonalitet og høy komfort
  Lave kostnader
  Tilfredsstille offentlige krav
  Sikkerhet og trygghet
  God miljø-/klimaprofil

## Slide 6: At energieffektivisering er lønnsomt er godt dokumentert

## Slide 7: Energieffektivisering blir stadig viktigere for å løse verdens energi- og klimautfordringer
Energieffektivisering utgjør 72 % av løsningen frem mot 2020
Energieffektivisering utgjør 44 % av løsningen i 2035
Energieffektivisering er viktigere enn fornybar energi og ”månelandinger” selv i 2035
Energieffektivisering blir viktigere for hvert år IEA legger frem sin rapport
IEAs World Energy Outlook 2011:

## Slide 8: Energimerking og Breeam NOR

## Slide 9: Energieffektive og ”grønne” bygg blir mer verdt viser amerikansk studie

## Slide 10: Energivurdering av tekniske anlegg
Energivurdering av kjelanlegg
Engangsvurdering av varmeanlegg
Energivurdering av klimaanlegg

## Slide 11: Energi utgjør en stor utgiftspost
Energi utgjør:
50-60 % av felleskostn.
23-32 % av leietakerkostn.
40-50 % av totale driftskostn.

## Slide 12: Hva påvirker energibruk i bygg?

## Slide 13: Hva påvirker energibruken i et bygg?
Geografisk beliggenhet
Orientering
Geometri
Skjerming
Farge på fasaden
Interne laster
Isolasjon
Termisk masse
Vindustype/areal
Solavskjerming
Type ventilasjons-, oppvarmings- og kjølesystem
Virkningsgrader, varme-/kjølefaktorer
Ønsket innetemperatur
Luftmengder
Driftstider
Soneinndelinger og sonestørrelser

## Slide 14: Viktig å velge riktig KPI som kWh/m2 og kWh/bruker
Hva bruker vi energi på i bygg?
Kilde: Enova; ”Bygningsnettverket 2006”

## Slide 15: Hva bruker vi energi på i et bygg?

## Slide 16: Hva bruker vi energi på i bygg?

## Slide 17: Hva bruker vi energi på i bygg?

## Slide 18: Hvor mye energi bruker vi i ulike type bygg?

## Slide 19
Energibruk (kWh/m2) for ulike bygningskategorier
Kilde: Enova; Bygningsnettverket 2004-2007 snitt

## Slide 20: Energioppfølging (EOS) - I
Kilde: Schneider

## Slide 21: Energioppfølging (EOS) - II
Energibruk (kWh/m2) for ulike bygningskategorier
Kilde: Enova; ”Energioppfølgning i næringsbygg”

## Slide 22: Energioppfølging (EOS) - III
Energioppfølging (EOS) - II
Kilde: Enova; ”Energioppfølgning i næringsbygg”

## Slide 23: Hvordan kan vi redusere energibruken?

## Slide 24: Hva gjør vi når vi energieffektiviserer?
Det er primært fire ting vi gjør når vi energieffektiviserer:
Vurderer tiltak i bygningskroppen (skifte vinduer, etterisolere og tette)
Investerer i energieffektive tekniske anlegg
Optimaliserer, innregulerer og styrer energiforbruket slik at du kun bruker energi der du er når du er der og i den mengden du trenger energi
Fokuserer på Energiledelse, slik at en statig blir bedre og opprettholder gevinstene over tid

## Slide 25: Energieffektive tekniske anlegg
Dette er noe av det vi vil se på i ditt bygg:
Belysningen
Mulighet for styring av lys, varme og ventilasjon
Det elektriske anleggets kvalitet og sikkerhet
Muligheter for varmegjenvinning i ventilasjon (oppgradering)
Installasjon av varmepumper og solfangere
Innregulering av vannbårne anlegg (kjøling og varme)
Innregulering og mengderegulert ventilasjon

## Slide 26: Hvordan energieffektiviserer vi belysningen din?
  Velg energieffektiv lyskilde
  Optimaliser plassering og dimensjonering
  Bytte ut gamle armaturer med mer ny energieffektiv teknologi
  Styr lysbruken på tilstedeværelse og dagslys

## Slide 27
Energieffektive lyskilder

## Slide 28
Optimal plassering og dimensjonering av lys
Kilde: Enova; ”Energieffektiv belysning i yrkesbygg”

## Slide 29
Utskiftning av gammelt armatur

## Slide 30
Armaturbytte - Cellekontor eksempel
Cellekontor - eksisterende anlegg: 2 stk T8 armaturer med 3 X 36 Watt rør
Cellekontor- nytt anlegg: Med optimal plassering av armaturet, reduseres behovet til 1 stk T5 armatur med 2 X 35 W rør
Energiforbruk eksisterende anlegg: Effekt: 2 X 3 X 36 W = 216 W Effekt tap: 25% av 216 W = 54 W Totalt effekt forbruk = 270 W
Nytt anlegg: Effekt: 1 X 2 X 35 W = 70 W Effekt tap: 6% av 70 W = 4 W Totalt effekt forbruk = 74 W
73% besparelse

## Slide 31
Lysstyring
Individuell styring – for eksempel dimmer
Tilstedeværelsessensor
Bevegelsessensor
Tidsstyring + overtidsbryter
Dagslysregulering
IR-mottaker
Lokal styreenhet
Bevegelsesdetektor
Fotocelle
Fjernkontroll
Armaturer med HF-drift

## Slide 32
Kilde: Lyskultur
Effektiv belysning - oppsummert

## Slide 33: Videre prosess

## Slide 34
De mest typiske motargumentene
  ”Jeg har mye heller lyst å være sjef over et budsjett på 10 millioner enn 5 millioner”
  ”Kapitalen vår kan brukes bedre andre steder”
  ”Jeg fordeler jo bare kostnadene videre til leietakerne”
  ”Investeringer og drift går på ulike budsjett”
  ”Hjelper jo ikke at jeg sparer energi når naboen sløser. Energikostnadene fordeles jo likt per kvadrat”
  ”Dette virker ganske risikofylt, nullalternativet er nok tryggest”

## Slide 35
  Totalt energiforbruk (el, fjernvarme, olje etc) i kWh/år
  Analyser og vurder forbruket i forhold til andre bygg
  Analyser effektforbruk (max kW/mnd eller kW/år)
  Vurder det tekniske anleggets standard (for eksempel om det er gamle armaturer, varmegjenvinning)
  Ser på planer for renovering eller nybygg
  Er bruksområde/brukerbehov av lokalene/bygget endret?
  Hvem og hvordan betales energiregningen? (eier eller leietaker)
Vi kartlegger din energisituasjon

## Slide 36
  Vi lager et enkelt oppsett på hvordan ditt energiforbruk fordeler seg mellom ulike forbrukskategorier (estimert eller reelt)
  Vi lager en enkel beskrivelse av dine nåværende tekniske anlegg og konkrete tekniske løsninger og tiltak for hvordan vi kan redusere energiforbruket ditt for hver av de seks ulike forbruksområdene:
Vi lager en enkel analyse

## Slide 37
Vår energianalysen vil inneholde:
  Dagens forbruk
  Besparingspotensialet knyttet til de konkrete forslagene (kWh og NOK)
  Investeringskostnadene / maksimalinvestering
  Tilbakebetalingstid, nåverdi, internrente og sparte årskostnader
  Forslag til prioritering og realiseringsplan
Energianalysen

## Slide 38: Vi har fokus på økonomi og vurderer lønnsomheten av alle tiltak vi foreslår
Nåverdi
Tilbakebetalingstid/ inntjeningstid
Internrente
Årskostand/annuitet

## Slide 39
Vi har fokus på totaliteten og tverrfaglighet

## Slide 40
Takk for oppmerksomheten!